м. Київ                       						«11» серпня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення тендеру

(далі – „Оголошення”)

Товариство Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує тендер на закупівлю послуг переобладнання автомобілю Peugeot Boxer FG L3H3 2,0 BHDi/160k.с. 4х4 МКПП6  - 2 шт.

Дана закупівля необхідна для перевезення населення у Волновахському районі в рамках проектної угоди Товариства Червоного Хреста України та Гуманітарного Фонду для України.

Опис позиції до закупівлі

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переобладнання автомобілю Peugeot Boxer FG L3H3 2,0 BHDi/160k.с. 4х4 МКПП6 в багатофунціона-льний автобус | 1 | Технічні характеристики переобладнання: 1.Багажний простір для встановлення полиць Характеристики: Багажне відділення автомобіля, повинно бути обладнане полицями відкритого і закритого типу, висувними ящиками, кріпленнями для негабарит-них речей. Кількість полиць: 3 полиці відкритого типу зверху і 2 полиці закритого типу знизу, довжиною на все багажне відділення автомобілю. Устаткування багажного відділення автомобіля призначене для перевезення соціальних і комунальних наборів для населення. Ширина проходу між полицями не менше, мм – 600 Каркас полиць виготовлений з алюмінієвого профілю, товщиною не менше, мм – 40 Передбачено повздовжні стрічки з фіксаторами типу Velcro для надійної фіксації комунальних наборів. Додаткове обладнання: 1.Вогнегасник ВП-5 – 1 шт; |
| 2 | Переобладнання автомобілю Peugeot Boxer FG L3H3 2,0 BHDi/160k.с. 4х4 МКПП6 в соціальне таксі (спецтранспорт для перевезення осіб з обмеженими можливостями) | 1 | Технічні характеристики переобладнання: 1.Кількість місць з водієм, не менше – 5; 2. В салоні передбачено місце для розміщення одного візка. Кріплення візка до підлоги здійснюється за допомогою легкознімних фіксаторів; 3.Система, що складається для медичного транспорту ; 4.Світлозвукова система білого, або жовтого кольору для дотримання правил безпеки; 5.Система кондиціонування кабіни та салону автомобіля від штатного кондиціонера; 6. Автономна система опалювання салону автомобіля – 1 шт. 7.Завантажувальний пристрій ПЗ-03 – 1 шт; Опис: пристрій виконаний з нержавіючої сталі високої міцності, легко дезінфікується. Має можливість рухатися в поздовжньому і поперечному напрямку на 26 см. Завдяки використанню електричного мотора на 12В, при вивантаженні носилок, завантажувальний пристрій нахиляється на 12 ˚. Характеристики: - розмір в розгорнутому стані, д*ш*в- 212х60х40 - вага нетто кг – 85 кг; -максимальна маса навантаження – 220 кг. 8. Медичні ноші – 1 шт; Опис: Медичні ноші «БІОМЕД» В08 (каталка автомобільна) призначені для транспортування пацієнтів в автомобілях медичної швидкої допомоги та в лікарнях. Ноші обладнані штативом для тривалих вливань. Верхня частина нош - знімається, має дві пари коліс і додаткові ручки для перенесення, секція для голови може змінювати кут нахилу. За допомогою важелів під секціями для голови і для ніг можна регулювати висоту ліжка (сім положень), що дозволяє досягти необхідної для транспортування висоти. Мають можливість нахилу по Тренделенбурга. Розкладання ніжок каталки відбувається автоматично, при витягуванні її з автомобіля швидкої допомоги. Колеса великого діаметру забезпечують стабільність і маневреність. Ноші, з обох сторін, обладнані обмежувальними дужками, які опускаються. Каркас виконаний із сплаву алюмінію високої міцності. Матрац виготовлений з водонепроникного, противобактериального поливинилхлоридного матеріалу, який легко чиститься й дезінфікується з фіксатором пристрою завантажувального ФПО – 03. 9. Автомобільний підйомник для підйому інвалідів у кріслі-колясці – 1 шт; Розташування з правого боку автомобіля. Розміщення платформи для підйому інвалідних колясок має монтуватися всередині салону автомобіля. Так як розміщення під дном кузова зменшить кліренс автомобіля і як наслідок прохідність. Опис: призначений для обладнання індивідуального та громадського транспорту для можливості безперешкодного доступу до них інвалідів. Майданчик використовується для підйому інвалідів у кріслі-колясці або інших маломобільних груп населення в салон транспорту з метою здійснення необхідних користувачеві поїздок (за встановленими маршрутами, до місця роботи, лікування, відпочинку і т. д.) Характеристики: -Вантажопідйомність, кг: від 300 до 400 кг -Швидкість підйому, не більше: 0,10 м/с -Висота підйому: до 1000 мм дві зупинки -Напруга живлення: 12 В -прохідна платформа -Габарити платформи, не менше: 800х1200 мм - Управління: дистанційне, з пульта 10. Радіостанція автомобільна 4-х діапазонна, ретранслятор – 1шт; Опис: повноцінна автомобільна / стаціонарна радіостанція, яка може працювати на прийом і передачу в 4 частотних діапазонах: СІ-БІ (26-33 МГц) і 3 діапазону УКВ (47-54 МГц / 134-174 МГц / 400-480 МГц), а також тільки на прийом в авіаційному діапазоні (108-136 МГц). Характеристики: -Число каналів- 809 -Потужність- 50 Вт -шумоподавлювач - Автоматичний -Види модуляцій AM, FM -дисплей- Так -Мінімальний діапазон використовуваних частот -26.0 (МГц) -Максимальний діапазон використовуваних частот - 480 МГц 11. Антена автомобільна чотирьох діапазонна -1шт; Характеристики: -Діапазони роботи 29.6MHz / 50.5MHz / 144MHz / 435MHz Опір: 50 Ом КСВ: <1.5 Посилення: 2.15 / 2.15 / 3 / 5.5 db Поляризація: Вертикальна,Макс. потужність: 60 Вт Довжина 125 см Роз'єм: PL-259 12. GPS навігатор – 1шт; 13. GPS трекер – 1шт; 14. Зовнішнє освітлення бокової та задньої двері; 15. Інвертор автомобільний 12v/220v – 3000w; 16. Навігатор з функцією відео реєстратора з камерою заднього виду з підтримкою карти пам’яті не менше 32Гб – 1шт. Діагональ навігатора не менше 7 дюймів.; 17.Кількість вікон – 4 з фабричним тонуванням 18.Вогнегасник ВП-5 – 1 шт |

НК ТЧХУ залишає за собою право змінювати кількість замовлення на період дії договору.

Місце поставки - доставка автомобіля здійснюється транспортом Постачальника, та за його рахунок у м. Маріуполь, на місце вказане покупцем.

Термін постачання: протягом 30 днів з моменту отримання 50% передплати.

Інша інформація:

-	Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

- У вартість поставки повинне входити оформлення всіх документів на право власності автомобілем на Товариство Червоного Хреста України.

- Повинні бути надані технічні характеристики та опис обладнання автомобілів, які будуть використовуватися для переобладнання.

-Повинна надаватися гарантія на переобладнання автомобілів та подальшу експлуатацію.

-	Оплата здійснюється за системою 50% передплати після отримання рахунку, та 50% пост оплати протягом 5-ти банківських днів по факту отримання переобладнанних автомобілів, та підписання відповідних накладних.

- Автомобіль який буде переобладнаний у соціальне таксі має бути зареєстрований як спецтранспорт для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

-	Покупець має право змінювати обсяг закупівлі та позиції Товару залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця.

Кваліфікаційні вимоги

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) | Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності. Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування |
| Безготівковий розрахунок | Цінова пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та умов доставки |
| Юридична особа, яка є учасником, не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Лист-гарантія на бланку учасника (за наявності бланка) |
| Юридична особа протягом останніх трьох років не притягувалася до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) |  |
| Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку |  |
| Юридична особа, яка є учасником, не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) |  |

Склад тендерної пропозиції:

- Тендерна пропозиція у формі Додатка 1, Додатка 2,

- Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;

- Постачальник повинен надати продукцію належної якості та інформацію про неї а також гарантійний лист, що при поставці будуть надані документи, що підтверджують якість реалізовуваної продукції. Такими документами є: Декларації про відповідність, сертифікати на спеціалізований транспортний засіб, сертифікати на обладнання, що встановлено в автомобілі;

- Будь-які інші документи, що, на думку учасника тендеру, можуть бути корисними у прийнятті рішення (листи-рекомендації, тощо).

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: k.binkovskyy@redcross.org.ua ,o.rusanov@redcross.org.ua, або zakaz@redcross.org.ua, м. Київ 01004, вул. Пушкінська, буд. 30 до 23.08.2021 року.

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

- Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або кур‘єрською поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою розглядатися не будуть.

- Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи. До тендерної пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність).

- Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

- Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.

- Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 60 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерною пропозиції.

- Тендерна пропозиція має бути поміщеною у конверт формату А4, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою (за наявності) учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття організацією тендерних пропозицій.

- На конверті має бути зазначено: ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР на закупівлю послуги переобладнання автомобілів Peugeot Boxer FG L3H3 2,0 BHDi/160 k.с. 4х4 МКПП6 – 2 штуки   НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 11-00 25.08.2021 року.

- У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не розкривається і може бути повернутий організацією на адресу відправника.

- До участі у оцінці тендерних пропозицій Комісією Організатора допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.

- Витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції Учасник несе самостійно. Понесені витрати Учасника не відшкодовуються (в тому числі і у разі відхилення пропозиції, відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з наступним:

- Участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати тендеру буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- Пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.

- Учасник тендеру бере на себе всі витрати, пов'язані з підготовкою і подачею своєї заявки. Замовник ні за яких обставин не несе відповідальності або зобов'язань за ці витрати, незалежно від способу проведення і результату тендера.

- Учасник тендеру зобов'язується детально ознайомитися з усіма інструкціями, умовами, формами, термінами і специфікаціями, викладеними оголошені. Помилки в наданій інформації є особистою відповідальністю учасника.

- Учасник не використовує працю дітей, забезпечує гідні умови праці та соціальні права, а також дотримується екологічних норм.

Тендерні пропозиції приймаються за адресою:

м. Київ, 01024, вул. Пушкінська, буд. 30, Товариство Червоного Хреста України.

Приймання пропозицій, які подаються учасниками, здійснюється з понеділка по п‘ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

24.08.2021 року до 15.00.

РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ ВІДБУДЕТЬСЯ:

25.08.2021 року об 11 год. 00 хв., за адресою: 01024, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 30 (якщо інше не буде передбачено внутрішнім розкладом).

У процедурі розкриття тендерних пропозицій можуть приймати участь всі учасники, які подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники (при собі мати документи, що посвідчують повноваження та особу). Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді тендерної пропозиції. У разі присутності просимо попередити про це завчасно для можливості повідомлення при зміні часу розгляду пропозицій.

Методика обрання переможця тендеру. Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним Комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Оголошенні. З відібраних тендерних пропозицій на наступному засіданні Тендерного Комітету обирається тендерна пропозиція з найнижчою ціною та учасник, який подав таку тендерну пропозицію, оголошується переможцем тендеру.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 7 робочих днів з дати відкриття тендерних пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у тендерних пропозиціях, не більше ніж на 7 днів. Результати процедури закупівлі будуть оприлюднені не пізніше 7 календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом розміщення інформації на сайті Товариства або розсилки повідомлення по e-mail.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або  зміни вартості послуг, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету				Р.І. Ошовська

Додаток 1 до Тендерної пропозиції

на закупівлю послуги переобладнання автомобілів Peugeot Boxer FG L3H3 2,0 BHDi/160 k.с. 4х4 МКПП6 – 2 штуки

Прохання заповнити цю сторінку. Вона має бути першою в Вашій тендерній пропозиції

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Назва компанії:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Повна юридична адреса:……………………………..

…………………..………………………………………………………………………...........................

Повна фактична адреса:…………………………………..

………………………………………………………………………………………….............................

Контактна особа:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Тел. номер:…………………………………………………………………...

Моб. тел. номер:……………..……………………………………………..........

Електронна адреса: …………………………………………………………………………..

Гігієнічний набір………………………………………….

Вартість в гривнях, без ПДВ:……………………….

Вартість в гривнях, з урахуванням ПДВ: ……………………….

Термін дії тендерної пропозиції становить 45-60 днів (необхідно зазначити)

Місце: ……………………

Дата:......  /  …...  /  .…..

…………………………………………………………………………………………………….

Місце підпису та печатки керівника або уповноваженої особи компанії

Додаток 2 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення закупівлі послуг переобладнання автомобілю Peugeot Boxer FG L32,0 BHDi/160k.с. 4х4 МКПП6  - 2 шт.

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ закупівлю послуг переобладнання автомобілю Peugeot Boxer FG L3H3 2,0 BHDi/160k.с. 4х4 МКПП6  - 2 шт.

| № | Назва предмету закупівлі | Кількість | Актуальна характеристика пропозиції (назва марки, вага, параметри) | Ціна за од., грн. з/ без ПДВ | Ціна за од., грн. з/без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переобладнання автомобілю Peugeot Boxer FG L3H3 2,0 BHDi/160k.с. 4х4 МКПП6 в многофунціона-льний автобус обільний багатофунк-ціональний фургон соціальної служби | 1 шт. | Технічні характеристики переобладнання: 1.Багажний простір для встановлення полиць Характеристики: Багажне відділення автомобіля, повинно бути обладнане полиця-ми відкритого і закритого типу, висувними ящиками, кріпленнями для негабаритних речей. Кількість полиць 3 полиці відкритого типу зверху і 2 полиці закритого типу знизу, довжиною на все ба-гажне відділення автомобілю. Устаткування багажного відділення автомобіля призначене для перевезення соціальних і комунальних наборів для населення. Ширина проходу між полицями не менше, мм – 600 Каркас полиць виготовлений з алюмінієвого профілю, товщиною не менше, мм – 40 Передбачено повздовжні стрічки з фіксаторами типу Velcro для надійної фіксації комунальних наборів. Додаткове обладнання: 1.Вогнегасник ВП-5 – 1 шт; |  |  |
| 2 | Переобладнання автомобілю Peugeot Boxer FG L3H3 2,0 BHDi/160k.с. 4х4 МКПП6 в соціальне таксі (спецтранспорт для перевезення осіб з обмеженими можливостями)соціальної служби | 1 шт. | Технічні характеристики переобладнання: 1.Кількість місць з водієм, не менше – 5; 2. В салоні передбачено місце для розміщення одного візка. Кріплення візка до підлоги здійснюється за допомогою легкознімних фіксаторів; 3.Система, що складається для медичного транспорту; 4.Світлозвукова система білого, або жовтого кольору для дотримання правил безпеки; 5.Система кондиціонування кабі-ни та салону автомобіля від штатного кондиціонера; 6. Автономна система опалюван- ня салону автомобіля – 1 шт. 7.Завантажувальний пристрій ПЗ-03 – 1 шт; Опис: пристрій виконаний з нержавіючої сталі високої міцності, легко дезінфікується. Має можливість рухатися в поздовжньому і поперечному напрямку на 26 см. Завдяки використанню електричного мотора на 12В, при вивантаженні носилок, завантажувальний пристрій нахиляється на 12 ˚. Характеристики: - розмір в розгорнутому стані, д*ш*в- 212х60х40 - вага нетто кг – 85 кг; -максимальна маса навантаження – 220 кг. 8. Медичні ноші – 1 шт; Опис: Медичні ноші «БІОМЕД» В08 (каталка автомобільна) призначені для транспортування пацієнтів в автомобілях медичної швидкої допомоги та в лікарнях. Ноші обладнані штативом для тривалих вливань. Верхня частина нош - знімається, має дві пари коліс і додаткові ручки для перенесення, секція для голови може змінювати кут нахилу. За допомогою важелів під секціями для голови і для ніг можна регулювати висоту ліжка (сім положень), що дозволяє досягти необхідної для транспортування висоти. Мають можливість нахилу по Тренделенбурга. Розкладання ніжок каталки відбувається автоматично, при витягуванні її з автомобіля швидкої допомоги. Колеса великого діаметру забезпечують стабільність і маневреність. Ноші, з обох сторін, обладнані обмежувальними дужками, які опускаються. Каркас виконаний із сплаву алюмінію високої міцності. Матрац виготовлений з водонепроникного, противобактериального поливинилхлоридного матеріалу, який легко чиститься й дезінфікується з фіксатором пристрою завантажувального ФПО – 03. 9. Автомобільний підйомник для підйому інвалідів у кріслі-колясці – 1 шт; Розташування з правого боку автомобіля. Розміщення платформи для підйому інвалідних колясок має монтуватися всередині салону автомобіля. Так як розміщення під дном кузова зменшить кліренс автомобіля і як наслідок прохідність. Опис: призначений для обладнання індивідуального та громадського транспорту для можливості безперешкодного доступу до них інвалідів. Майданчик використовується для підйому інвалідів у кріслі-колясці або інших маломобільних груп населення в салон транспорту з метою здійснення необхідних користувачеві поїздок (за встановленими маршрутами, до місця роботи, лікування, відпочинку і т. д.) Характеристики: -Вантажопідйомність, кг: від 300 до 400 кг -Швидкість підйому, не більше: 0,10 м/с -Висота підйому: до 1000 мм дві зупинки -Напруга живлення: 12 В -прохідна платформа -Габарити платформи, не менше: 800х1200 мм - Управління: дистанційне, з пульта 10. Радіостанція автомобільна 4-х діапазонна, ретранслятор – 1шт; Опис: повноцінна автомобільна / стаціонарна радіостанція, яка може працювати на прийом і передачу в 4 частотних діапазонах: СІ-БІ (26-33 МГц) і 3 діапазону УКВ (47-54 МГц / 134-174 МГц / 400-480 МГц), а також тільки на прийом в авіаційному діапазоні (108-136 МГц). Характеристики: -Число каналів- 809 -Потужність- 50 Вт -шумоподавлювач - Автоматичний -Види модуляцій AM, FM -дисплей- Так -Мінімальний діапазон використовуваних частот -26.0 (МГц) -Максимальний діапазон використовуваних частот - 480 МГц 11. Антена автомобільна чотирьох діапазонна -1шт; Характеристики: -Діапазони роботи 29.6MHz / 50.5MHz / 144MHz / 435MHz Опір: 50 Ом КСВ: <1.5 Посилення: 2.15 / 2.15 / 3 / 5.5 db Поляризація: Вертикальна, Макс. потужність: 60 Вт, Довжина 125 см Роз'єм: PL-259 12. GPS навігатор – 1шт; 13. GPS трекер – 1шт; 14. Зовнішнє освітлення бокової та задньої двері; 15. Інвертор автомобільний 12v/220v – 3000w; 16. Навігатор з функцією відео реєстратора з камерою заднього виду з підтримкою карти пам’яті не менше 32Гб – 1шт. Діагональ навігатора не менше 7 дюймів.; 17.Кількість вікон – 4 з фабричним тонуванням 18.Вогнегасник ВП-5 – 1 шт |  |  |

* Також у вартість поставки повинне входити оформлення всіх документів після переобладнання на право власності автомобілем на Товариство Червоного Хреста України.

Умови оплати: (50% передплата)________________________

Термін поставки: ______________________________________

Умови поставки: цінова пропозиція включає доставку у м. Маріуполь, на місце вказане покупцем.

Додаткова інформація:________________________________________________

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ