| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Багатоквартирний житловий будинок для тимчасового проживання. |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Каркас |  |  |  |
| 1 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску (низ встановлюємих панелей) | м2 | 26,18 |  |
| 2 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна в 1 шар | м2 | 73,17 |  |
| 3 | Збирання стін для житлових і громадських будівель із панелей площею до 10 м2 (першого та другого поверхів) | м2 | 1012,34 |  |
| 4 | Установлення балок дерев'них (першого та другого поверхів) | м3 | 1,56 |  |
| 5 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна в 1 шар | м2 | 103,68 |  |
| 6 | Збирання перекриттів із панелей площею більше 5 м2 | м2 | 703,98 |  |
| 7 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску (низ встановлюємих панелей) | м2 | 44,53 |  |
|  | Роздiл 2. Покрiвля |  |  |  |
| 8 | Улаштування вентиляційних блоків на металевому однорядному каркасі з обшивкою ламінованим ПВХ металом в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 26,9 |  |
| 9 | Виготовлення металевих каркасів та накриття вентиляційних зонтів | т | 0,13774 |  |
| 10 | Монтаж металевих каркасів вентиляційних зонтів | т | 0,13774 |  |
| 11 | Установлення труб оцинкованих, діаметр труб 250 мм | м | 16 |  |
| 12 | Установлення труб оцинкованих, діаметр труб 300 мм | м | 10 |  |
| 13 | Ізоляція трубопроводів циліндрами базальтовими товщина ізоляційного шару 70 мм | м | 26 |  |
| 14 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280 мм | шт | 26 |  |
| 15 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 360,4 |  |
| 16 | Утеплення покриттів плитами з базальтової вати товщ.100мм насухо (два шари) | м2 | 340,2 |  |
| 17 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 360,4 |  |
| 18 | Утеплення покриттів пінополістерольним бетоном | м3 | 38,778 |  |
| 19 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 2,3604 |  |
| 20 | Улаштування облагоджень на фасадах [відливи ФД-7], з виготовленням елементів. | м2 | 30,76 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фасонні елементи ФД-10] | т | 0,09197 |  |
| 22 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси, крапельник і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 22,82 |  |
| 23 | Встановлення смуги з тонколистової сталі з ПВХ покриттям | м2 | 19,85 |  |
| 24 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари | м2 | 365,1 |  |
| 25 | Установлення аераторів (флюгарки) діаметром патрубка до 280 мм | шт | 10 |  |
| 26 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін,парапетів, вентиляційних труб із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм | м | 48,86 |  |
| 27 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 148 |  |
|  | Роздiл 3. Вихід на покрівлю |  |  |  |
| 28 | Улаштування каркасу з CLT панелей товщ.100мм | м2 | 2,52 |  |
| 29 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 2,8 |  |
| 30 | Теплоізоляція виробами з мінеральної вати стін | м3 | 0,28 |  |
| 31 | Встановлення смуги з тонколистової сталі з ПВХ покриттям | м2 | 0,4 |  |
| 32 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін,парапетів, вентиляційних труб із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм | м | 4,8 |  |
| 33 | Установлення люку вихода на покрівлю, площа прорізу до 2 м2 | м2 | 0,81 |  |
| 34 | Обшивання каркасних стін плитами МДФ | м2 | 2,8 |  |
| 35 | Улаштування сходів внутрішньоквартирних без підшивання | м2 | 9,8 |  |
|  | Роздiл 4. Козирьок |  |  |  |
| 36 | Виготовлення каркасу козирка | т | 0,19719 |  |
| 37 | Монтаж каркасу козирка | т | 0,19719 |  |
| 38 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 9,5 |  |
| 39 | Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 6 |  |
| 40 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6 |  |
|  | Роздiл 5. Вiкна |  |  |  |
| 41 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 55,552 |  |
| 42 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 89,55 |  |
|  | Роздiл 6. Дверi |  |  |  |
| 43 | Встановлення металевих дверних блокiв | т | 1,7 |  |
| 44 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 8,01 |  |
| 45 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 33,16 |  |
| 46 | Встановлення металевих дверних блокiв | т | 0,1 |  |
| 47 | Монтаж захистних грат | т | 0,17 |  |
| 48 | Установлення і кріплення наличників | м | 190,08 |  |
| 49 | Улаштування протиударної смуги | м | 5,32 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 7. Підлоги |  |  |  |
| 50 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | м2 | 69,9 |  |
| 51 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 69,9 |  |
| 52 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 69,9 |  |
| 53 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки | м2 | 69,9 |  |
| 54 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 69,9 |  |
| 55 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 69,9 |  |
| 56 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,629 |  |
| 57 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 69,9 |  |
| 58 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | м2 | 33,05 |  |
| 59 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 33,05 |  |
| 60 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 33,05 |  |
| 61 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки | м2 | 33,05 |  |
| 62 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 33,05 |  |
| 63 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 33,05 |  |
| 64 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,298 |  |
| 65 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | м2 | 33,05 |  |
| 66 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 33,05 |  |
| 67 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 33,05 |  |
| 68 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | м2 | 229,98 |  |
| 69 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 229,98 |  |
| 70 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 229,98 |  |
| 71 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки | м2 | 229,98 |  |
| 72 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 229,98 |  |
| 73 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 229,98 |  |
| 74 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 2,07 |  |
| 75 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 229,98 |  |
| 76 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 229,98 |  |
| 77 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 60,56 |  |
| 78 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки | м2 | 60,56 |  |
| 79 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 60,56 |  |
| 80 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 60,56 |  |
| 81 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,545 |  |
| 82 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 60,56 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 33,05 |  |
| 84 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки | м2 | 33,05 |  |
| 85 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 33,05 |  |
| 86 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 33,05 |  |
| 87 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,2975 |  |
| 88 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | м2 | 33,05 |  |
| 89 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції : горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 33,05 |  |
| 90 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 33,05 |  |
| 91 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 229,98 |  |
| 92 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки | м2 | 229,98 |  |
| 93 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 229,98 |  |
| 94 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 229,98 |  |
| 95 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 2,07 |  |
| 96 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 229,98 |  |
| 97 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 229,98 |  |
| 98 | Улаштування плінтусів дерев'яних (МДФ білий) з кріпленням шурупами | м | 504,7 |  |
| 99 | Улаштування поріжків | м | 91,02 |  |
|  | Роздiл 8. Опорядження внутрiшнє. Стелі. |  |  |  |
| 100 | Влаштування натяжних стель | м2 | 620,05 |  |
| 101 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.(без улаштування каркасу) у два шари | м2 | 2,57 |  |
| 102 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 2,57 |  |
| 103 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 2,57 |  |
| 104 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,57 |  |
|  | Роздiл 9. Опорядження внутрiшнє. Стіни та перегородки. |  |  |  |
| 105 | Обшивання каркасних стін плитами МДФ | м2 | 841,71 |  |
| 106 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | м2 | 349,44 |  |
| 107 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 349,44 |  |
| 108 | Обшивання каркасних стін плитами МДФ | м2 | 349,44 |  |
| 109 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (без улаштування каркасу) | м2 | 81,6 |  |
| 110 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 81,6 |  |
| 111 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 81,6 |  |
| 112 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 81,6 |  |
| 113 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | м2 | 19,94 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 19,94 |  |
| 115 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 19,94 |  |
| 116 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 19,94 |  |
| 117 | Грунтування поверхні глибокопроникною грунтовкою | м2 | 19,94 |  |
| 118 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 19,94 |  |
| 119 | Обшивання каркасних стін плитами МДФ | м2 | 2,8 |  |
| 120 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 47,03 |  |
| 121 | Обшивання каркасних стін плитами МДФ | м2 | 47,03 |  |
| 122 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (без улаштування каркасу) у два шари | м2 | 8,08 |  |
| 123 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 8,08 |  |
| 124 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 8,08 |  |
| 125 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 8,08 |  |
| 126 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу у два шари | м2 | 6,06 |  |
| 127 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 6,06 |  |
| 128 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 6,06 |  |
| 129 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 6,06 |  |
| 130 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 6,06 |  |
|  | Роздiл 10. Опорядження внутрiшнє. Низ стін та перегородок. |  |  |  |
| 131 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (без улаштування каркасу) | м2 | 170 |  |
| 132 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 170 |  |
| 133 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 170 |  |
| 134 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | м2 | 26,42 |  |
| 135 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 26,42 |  |
| 136 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 26,42 |  |
| 137 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 26,42 |  |
| 138 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 7 |  |
| 139 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 7 |  |
| 141 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 0,41 |  |
|  | Роздiл 11. Опорядження внутрiшнє. Віконні та дверні відкоси. |  |  |  |
| 142 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (у два шари) | м2 | 44,02 |  |
| 143 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м шва | 126 |  |
| 144 | Улаштування обшивки укосів панелями МДФ з кріпленням на клеї | м2 | 44,02 |  |
| 145 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 5,18 |  |
| 146 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м шва | 4,5 |  |
| 147 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 5,18 |  |
| 148 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 5,18 |  |
| 149 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (в два шари) | м2 | 1,93 |  |
| 150 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м шва | 3 |  |
| 151 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 1,93 |  |
| 152 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1,93 |  |
| 153 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,93 |  |
| 154 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (в два шари) | м2 | 0,72 |  |
| 155 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м шва | 1 |  |
| 156 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 0,72 |  |
| 157 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 0,72 |  |
| 158 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 0,72 |  |
|  | Роздiл 12. Оздоблення фасаду |  |  |  |
| 159 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 1548 |  |
| 160 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-71-1 | м2 | 1548 |  |
| 161 | Виготовлення та установлення нижнього та верхнього мауерлатів | м3 | 2,69 |  |
| 162 | Установлення парапетної дошки на мауерлат | м3 | 0,54 |  |
| 163 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фасонні елементи ФД-1] | т | 0,03076 |  |
| 164 | Установлення нижнього відливу фасаду (вікна) (ФД-1) | м | 31,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фасонні елементи ФД-1а] | т | 0,11693 |  |
| 166 | Установлення нижнього фартуху фасаду (ФД-1а) | м | 96 |  |
| 167 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фасонні елементи ФД-3;4] | т | 0,16684 |  |
| 168 | Установлення надвіконних відливів (ФД-3;4) | м | 125,4 |  |
| 169 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фасонні елементи ФД-8] | т | 0,33752 |  |
| 170 | Установлення надвіконних відливів (ФД-8) | м | 262,5 |  |
| 171 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних | м3 | 37,14 |  |
| 172 | Уклаштування контррешетування | м3 | 2,34 |  |
| 173 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фасонні елементи ФД-5] | т | 0,1556 |  |
| 174 | Установлення декоративного поясу (ФД-5) | м | 99 |  |
| 175 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фасонні елементи ФД-6] | т | 0,03961 |  |
| 176 | Установлення підвіконного відливу фасаду (вікна 2-го поверху) (ФД-6) | м | 33,1 |  |
| 177 | Установлення горизонтального каркасу фасаду із дошок кроком 400мм | м3 | 2,52 |  |
| 178 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | м2 | 355,1 |  |
| 179 | Підшивання вітровою дошкою | м2 | 3,14 |  |
| 180 | Поліпшене фарбування стін колером олійним (лазуррю) по дереву | м2 | 484,4 |  |
|  | Роздiл 13. Різне |  |  |  |
| 181 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї (горизонтальні поверхні сходів та сходового майданчика) | м2 | 8,7 |  |
| 182 | Обрамлення східців кутовою сталлю | м | 21,6 |  |
| 183 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 34,2 |  |
| 184 | Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву (дерев'них ходів) | м2 | 38 |  |
| 185 | Улаштування облагоджень на фасадах [ФД-9], з виготовленням елементів. (фартух над піддашком) | м2 | 2,07 |  |
| 186 | Установлення люків підлогових під плитку | м2 | 2,56 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання В1, Т3 |  |  |  |
| 187 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 360 |  |
| 188 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 215 |  |
| 189 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 10 |  |
| 190 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 |  |
| 191 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 15 |  |
| 192 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 16 |  |
| 193 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на водомірний вузол |  |  |  |
| 195 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 16 |  |
| 196 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 16 |  |
| 197 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 16 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на каналізацію |  |  |  |
| 198 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 180 |  |
| 199 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 137 |  |
| 200 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 16 |  |
| 201 | Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води | компл. | 16 |  |
| 202 | Установлення ванн купальних стальних | компл. | 16 |  |
| 203 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 16 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на опалення |  |  |  |
| 204 | Установлення інфракрасних панелей | шт | 43 |  |
| 205 | Монтаж електрорушника | шт | 16 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на вентиляція |  |  |  |
| 206 | Установлення зонтів над обладнанням | м2 | 6,72 |  |
| 207 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 16 |  |
| 208 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 18 |  |
| 209 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 5,04 |  |
| 210 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 98 |  |
| 211 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 51 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на електроосвітлення |  |  |  |
| 212 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 16 |  |
| 213 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 62 |  |
| 214 | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою | компл | 16 |  |
| 215 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 10 |  |
| 216 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 941 |  |
| 217 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 77 |  |
| 218 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | м | 916 |  |
| 219 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на силове електрообладнання |  |  |  |
| 220 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 221 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 16 |  |
| 222 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 88 |  |
| 223 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 2088 |  |
| 224 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 4 |  |
| 225 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | м | 10 |  |
| 226 | Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах | м | 161 |  |
| 227 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 308 |  |
| 228 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм | м | 10 |  |
| 229 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 54 |  |
| 230 | Прокладання коробів пластикових | м | 6 |  |
| 231 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 1,944 |  |
| 232 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 18 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на сигналізацію рівня затоплення колодязів |  |  |  |
| 233 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 3,15 |  |
| 234 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 3,15 |  |
| 235 | Монтаж датчика рідини | шт | 2 |  |
| 236 | Табло рядової сигналізації | табло | 1 |  |
| 237 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,16 |  |
| 238 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 10 |  |
| 239 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 10 |  |
| 240 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 150 |  |
| 241 | Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою при вводi кабелiв | прохід | 2 |  |
| 242 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на сигналізацію метану |  |  |  |
| 243 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пуьт контролю датчиків) | шт | 1 |  |
| 244 | Табло рядової сигналізації Ельф 1 | табло | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (настінний датчик метана ) | шт | 2 |  |
| 246 | Акумулятор 12В, ємкість 7 А.год | шт | 1 |  |
| 247 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |  |
| 248 | Прокладання коробів пластикових | м | 5 |  |
| 249 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,06 |  |
| 250 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 15 |  |
| 251 | Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах | м | 60 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-015 на пожежну сигналізацію |  |  |  |
| 252 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 253 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 1 |  |
| 254 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 2 |  |
| 255 | Сповіщувач пожежний ручний | шт | 7 |  |
| 256 | Монтаж сповіщувача світлозвукового | шт | 3 |  |
| 257 | Акумулятор, ємкість 18 А.год | шт | 1 |  |
| 258 | Модуль релейних ліній | плата | 1 |  |
| 259 | Модуль цифрового автодозвону | шт | 1 |  |
| 260 | Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань (резистор) | плата | 14 |  |
| 261 | Установлення фотодатчика | шт | 1 |  |
| 262 | Прокладання коробів пластикових | м | 5 |  |
| 263 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 110 |  |
| 264 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 15 |  |
| 265 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 30 |  |
| 266 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній | м | 85 |  |
| 267 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-017 на блискавкозахист |  |  |  |
| 268 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 18 |  |
| 269 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 18 |  |
| 270 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 12 |  |
| 271 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 120 |  |
| 272 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 6 |  |
| 273 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 110 |  |
| 274 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 30 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці (пластиковий корпус) | коробка | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-018 на інтернет |  |  |  |
| 276 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 16 |  |
| 277 | Прокладання коробів пластикових | м | 4 |  |
| 278 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 246 |  |
| 279 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 206 |  |
| 280 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 64 |  |