м. Київ							            	«30» серпня 2022р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – «Запит»)

Товариство Червоного Хреста України (далі – Організація) оголошує конкурс на місцеву закупівлю робіт з виготовлення і розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення (тимчасового проживання) внутрішньо переміщених осіб в м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, а саме – виготовлення тимчасових споруд (будинків) з використанням CLT панелей (від англ. Cross-Laminated Timber – поперечно-клеєна деревина).

СЛТ – дерев’яна панель з непарної кількості шарів ламелей, склеєних між собою в перпендикулярних напрямках. Ламелі виготовлені з пиломатеріалів хвойних порід дерева (ялиця, сосна, ялина) – цільних або зрощених на шип по довжині).

Технічне завдання для робіт та послуг

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатоквартирні двоповерхові житлові будинки для тимчасового проживання загальною площею одного будинка не менше ніж 600 м², відповідно до проектних рішень та технічного завдання | 7 | Додаток 2. Технічне завдання. Додаток 3. Відомість креслень. |

Місце поставки - виконання робіт на об’єкті Замовника за адресою: м. Чернігів, вул. Дрозда.

Обсяг надання послуг: визначено у додатках до Запиту.

Строк виконання – протягом 120 календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу авансового платежу та отримання Замовником декларації про початок будівництва, але у будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань за договором.

| Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги |
| --- | --- |
| Майданчик для розміщення тимчасових споруд | Майданчик для розміщення тимчасових споруд має 7 готових тимчасових фундаментів розміром ≈11,8х31,2м кожний, з несучою здатністю на обрізі фундаменту не менше N=5.2т/м.п. У фундаменті влаштовані канали для прокладання інженерних мереж і смотрові колодязі. До колодязів підведені внутрішньомайданчикові мережі госп-побутового водопостачання та побутової каналізації. По центральній вісі довшої сторони фундаменту облаштовано введення електричної мережі із розрахунку на максимальну потужність до 85 кВт. На ділянці виконано благоустрій території, облаштовано під’їзди та пішохідні доріжки, а також озеленення території. |
| Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики тимчасових споруд | Двоповерхова споруда загальною площею не менше 600 м² Житлові квартири однокімнатні (75%) та двокімнатні (25%). Забезпечення можливості доступності частини квартир для маломобільних груп населення на 1-му поверсі споруди (не менше 15% від загальної кількості квартир) Несуча конструкція споруди – швидкомонтуємий збірний каркас із CLT (дерев’яних) панелей, що виготовляються із непарних шарів склеєних між собою в перпендикулярних напрямках пиломатеріалів хвойних порід дерева (цільних або зрощених на шип по довжині) з межею вогнестійкості елементів конструкції не менше REI60. Заповнення віконних прорізів металопластиковими вікнами зі склопакетами, Rmin ≤ 0,67 м²К/Вт Двері вхідної групи металопластикові зі армованими склопакетами з кольоровим ПВХ покриттям із зовнішньої сторони, Rmin ≤ 0,67 м²К/Вт з додатковими тактильними елементами та доводчиками. Вхідні двері в житлові приміщення металеві утеплені з МДФ накладками з двох сторін. Міжкімнатні двері з МДФ фарбовані. Протипожежні двері у технічних приміщеннях з межею вогнестійкості ЕІ60. |
| Технічні характеристики CLT панелей | Багатошарові клеєні дерев'яні панелі Товщина Від 60 до 360 мм Допустима похибка в товщині ± 1 мм Ширина 3,50 м Допустима похибка по ширині ± 3 мм Довжина 18,00 м Допустима похибка по довжині ± 3 мм Кількість шарів Від 3 до 9 Кількість послідовних шарів з текстурою в одному напрямку 3 для n 5 Максимальна ширина проміжків між суміжними дошками в поздовжніх або перехресних шарах 2 мм Дошки матеріал м'яка деревина Клас сили відповідно до EN 338 ≥ T10 або ≥ C16 Товщина t Від 20 до 43 мм Ширина b Від 105 до 204 мм Вологість деревини відповідно до EN 13183-2 8% до 14% В межах однієї панелі різниця вологості між дошками не більше 5 % З’єднання «мікрошип» Від 20 до 43 мм |
| Внутрішнє опорядження | Опорядження стін та відкосів прорізів спалень, віталень, тамбурів та коридорів фарбованими або кашованими МДФ панелями. Опорядження стін та відкосів прорізів санвузлів вологостійкими ГКП із додатковою гідроізоляцією, оздобленням керамічними плитками та вологостійкою водоемульсійною фарбою. Опорядження стін та відкосів прорізів технічних приміщень вологостійкими ГКП та вогнестійкими ГКПО із оздобленням вологостійкою водоемульсійною фарбою. Між квартирами, між квартирами і приміщеннями загального користування улаштовується додаткова звукоізоляція. Оздоблення підлог коридорів, тамбурів і технічних приміщень керамічною плиткою по цементно-піщаній стяжці з додатковою тепло- і віброізоляцією екструдованим пінополістиролом. Оздоблення підлог спалень і віталень квартир збірним ламінатом на ДВП підкладці по цементно-піщаній стяжці з додатковою тепло- і віброізоляцією екструдованим пінополістиролом. Оздоблення підлог санвузлів керамічною плиткою з додатковою гідроізоляцією по цементно-піщаній стяжці та з додатковою тепло- і віброізоляцією екструдованим пінополістиролом. Стелі всіх приміщень натяжні із високоміцної ПВХ плівки білого матового кольору, група горючості не нижче Г1. Утеплення зовнішніх стін – плитами високо ефективного утеплювача на основі жорсткого пенополіізоціанурата з паро- та гідроізоляційним фольгованим покриттям. Фасад – вентильований навісний з оброблених дерев’яних дошок із просочуванням вогнебіозахистом та захисним декоративним покриттям. Покрівля – суміщена вентильована з утепленням базальтовою ватою та покриттям із ПВХ мембрани. Вихід на покрівлю через утеплений даховий люк. Додаткове утеплення базальтовою ватою вентиляційних виходів на покрівлі. Водовідведення – організоване ринвами та трубами зовнішніх водостоків. |
| Меблювання | Санвузли обладнуються: - ванна з екраном; - умивальник з тумбою; - унітаз-компакт з бачком у комплекті; - змішувачі; - електричні накопичуючі водонагрівачі; - рушникосушарка. Кухня обладнується: - кухня готова модульна; - плита електрична; - витяжка. Спальні, вітальні - стіл обідній; - стільці; - диван; - ліжко двоспальне; - матрац. |
| Інженерне забезпечення | Система опалення індивідуальна для кожної квартири, інфрачервоними нагрівальними панелями. Вентиляція припливно-витяжна з природним та механічним спонуканням. Витяжка із санвузлів та кухонь – через вентиляційні канали. Приплив за рахунок інфільтрації. Для забезпечення стійкої витяжки в кухнях – витяжні зонти над плитами, в санвузлах – осьові вентилятори. Водопостачання – система господарсько-питного водопроводу від внутрішньомайданчикових мереж, витрати до 50,0 м³/добу. Гаряче водопостачання – через електричні накопичуючі водонагрівачі. Відведення стічних вод від санітарних приладів – в мережу господарсько-побутової каналізації з подальшим відведенням у внутрішньомайданчикові мережі. Електропостачання: Напруга мережі 380/220 В. Категорія надійності електропостачання - ІІІ. Категорія надійності електропостачання для електроприймачів пожежної сигналізації, сигналізації метану - І. Розрахункова потужність об’єкта на введенні у споруду згідно ДБН В.2.5-23:2010: Рр – до 70 кВт Повна потужність – до 85 кВт Система заземлення TN-C-S. Облік електроенергії: - загальний на введенні у ВРУ – 0.4кВ лічильником прямого включення; - загальнокомунальний: у ВРУ – 0.4кВ лічильником прямого включення; - поквартирний: у поквартирних щитах лічильниками прямого включення. Схема розподілу електроенергії – радіальна. Електричні мережі по системі TN-С-S з використанням захисного РЕ провідника. Додатково – розведення мережевого кабелю Internet до кожної квартири та встановлення Wi-Fi роутеру. Обладнання об’єкта згідно ДБН В.2.5-56:2014: - пожежною сигналізацією; - оповіщенням про пожежу 1-го рівня; - системою сигналізації загазованості; - системою блискавкозахисту. |
| Гарантійний термін | Відповідно частини 1 статті 884 ЦК України гарантійний строк виконаних робіт за договором будівельного підряду становить десять років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом. |
| Земляні роботи, фундаменти, зовнішні інженерні мережі та благоустрій | Виконується органами місцевого самоврядування |

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) з досвідом роботи не менше двох років. Право на здійснення підприємницької діяльності з відповідними КВЕДами. | Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності, Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування. |
| Всі матеріали повинні мати сертифікат відповідності і повинні бути дозволені до використання на території України. На підтвердження відповідності технічних характеристик, учасники повинні надати наступні документи: | Сертифікат відповідності та/або сертифікат якості, виданий уповноваженим органом з оцінки відповідності, на основні матеріали, які використовуються під час будівництва (CLT-панелі, металопластикові вікна та двері). CLT панелі, що використовуються, повинні пройти Європейську технічну оцінку та мати відповідний сертифікат (ETA), який подається у складі цінової пропозиції. Надати у складі цінової пропозиції документи, що підтверджують відповідність технічним характеристикам, визначеним в розділі «Основні дані та вимоги», на CLT панелі, металопластикові вікна та двері (сертифікати відповідності та/або протоколи випробувань) |
| Наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: | Обов’язкова наявність у Учасника працівників потрібної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за відповідними напрямками, що необхідні для виконання робіт, котрі передбачені технічним завданням. До переліку обов’язкових ключових посад працівників, в кількісті необхідній для надання послуг/виконання робіт (згідно з технічним завданням) відносяться: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації (не менше 1 особи); - інженер-будівельник (не менше 1 особи); - керівник будівельного майданчика (не менше 1 особи); - інженер-проєктувальник в частині кошторисної документації (не менше 1 особи); - інженер з охорони праці (не менше 1 особи); - інженер-електромеханік (не менше 1 особи); - виконавці робіт: майстри, монтажники, електрозварники, електромонтажники, плиточники, бетоняри, машиністи, стропальники, штукатури, слюсарі, арматурники, муляри. |
| Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): | Довідка в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше двох договорів) із зазначенням: найменування контрагента, предмету договору, суми договору, контактних осіб замовників (прізвище та контактний телефон), стану виконання договору. Аналогічним за предметом закупівлі договором вважається договір на виконання робіт з капітального будівництва об’єкту класу наслідків не нижче СС2, у тому числі договір генерального підряду, що виконаний в обсязі не менше ніж 60 % від загального обсягу по відповідному договору. У складі цінової пропозиції учасник надає копії аналогічних договорів, інформацію про які учасник зазначає у відповідній довідці. Також учасник надає лист(-и)-відгук(-и) від контрагента(-ів) за наданим(-и) аналогічним(-и) договором(-и), який(-і) обов’язково повинен(-ні) містити номер та дату його видачі, посилання на номер, дату укладення та предмет договору, інформацію щодо належного виконання його умов у визначені строки. |
| Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | Фінансову звітність за 2021 рік та останній звітній період: - Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати підприємства; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності; або - Звіт про фінансовий стан за останній звітній період (форма № 1м Баланс або форма № 1мс Баланс та форма № 2м Звіт про фінансові результати або форма № 2мс Звіт про фінансові результати). Також учасник конкурсу має підтвердити добросовісність щодо оплати податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема обсяг фактично оплачених податків, зборів та обов’язкових платежів відносно доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) за 2021 рік має бути не менший ніж 1 %. |
| Інші кваліфікаційні вимоги: | Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів класу наслідків не нижче СС2. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Інформація про основні типи обладнання, автотранспорт, будівельні машини і механізми учасника (із зазначенням марок, або типів, або моделей, кількості одиниць, власне чи залучене), необхідні для виконання робіт. |

Склад цінової пропозиції:

- Цінова пропозиція надається Організації у формі Додатку 1 до Запиту на фірмовому бланку підприємства-постачальника послуг.

- Додатками до цінової пропозиції мають стати:

- договірна ціна;

- зведений кошторисний розрахунок;

- пояснювальна записка;

- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням  технологічного процесу);

- підсумкова відомість ресурсів;

- проект календарного графіку виконання робіт (відповідно до норм Мінрегіону України);

- перелік робіт та матеріалів, не врахованих Проектно-кошторисною документацією;

- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо відповідності;

- інші документи, надання яких передбачено Запитом цінових пропозицій.

Інша інформація:

Ціна пропозиції повинна враховувати: вартість виконання всього обсягу робіт згідно Додатку 2 (Технічне завдання) та Додатку 3 (Відомість креслень), витрати на завантажувальні та розвантажувальні роботи, доставку, підйомні механізми, встановлення риштувань, прибирання, відновлення благоустрою та вивіз будівельного сміття з навантаженням, кошти на покриття проживання, відряджень, потенційні вимушені простої, пов’язані із несприятливими погодними умовами та інше. Виконання всього комплексу робіт – силами підприємства-постачальника послуг.

Цінова пропозиція є твердою. У випадку наявності в технічному завданні робіт та матеріалів, що не були враховані в комерційній пропозиції, Підрядник зобов’язаний виконати їх за свій рахунок, не збільшуючи кошторисну вартість.

Ініціювання додаткових оплачуваних робіт можливе лише за ініціативи Замовника.

Одиничні розцінки робіт та матеріалів є «замороженими» до фактичного завершення виконання робіт. Фактичний обсяг виконаних робіт фіксується Замовником.

Замовник за погодженням з Виконавцем, має право змінювати обсяг робіт залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Замовника.

Умови оплати:

Валютою конкурсної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

Оплата здійснюється після узгодження сторонами обсягів та видів робіт в тому числі й специфікації матеріалів, за системою 20% попередня оплата (авансовий платіж) на початок виконання робіт після підписання договору і отримання рахунку-фактури та подальші платежі відповідно до фактичного обсягу виконання робіт на щомісячній основі протягом 3-х банківських днів по факту здачі та підписання актів виконаних робіт.

Порядок використання авансового платежу:

1. За письмовим зверненням підрядника останньому може бути здійснена попередня оплата виконання робіт та/або закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів, тощо, необхідних для виконання робіт за Договором. Попередня оплата може здійснюватися на строк не більше 3 (трьох) місяців, у розмірі 20% від вартості робіт по договору. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт по ф. № КБ-2в, підписаних уповноваженими представниками сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Організації, а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення), підрядник сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

2. Попередня оплата здійснюється Організацією протягом 3 (трьох) робочих днів від дати виставлення рахунку шляхом спрямування коштів на вказаний рахунок підрядника, з подальшим використанням зазначених коштів підрядником виключно для цілей, визначених договором.

Склад конкурсної документації:

- Запит цінових пропозицій.

- Додаток 1. Форма цінової пропозиції.

- Додаток 2. Технічне завдання.

- Додаток 3. Відомість креслень.

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати конкурсу буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації;

- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії;

- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його конкурсної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: zakaz@redcross.org.ua до 09.09.2022 року.

Цінові пропозиції приймаються:

На електронну пошту zakaz@redcross.org.ua до 12.09.2022 року до 16-00.

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті.

При виборі цінових пропозицій обирається пропозиція за наступними критеріями:

Критерій №1. Ціна – максимальна кількість 70 балів, зокрема:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де

Бобчисл  – обчислювана кількість балів;

Цmін – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.

Критерій №2. Досвід виконання аналогічних договорів – максимальна кількість 20 балів, зокрема:

- сума вартості виконаних або частково виконаних (враховуються сума фактичного виконання) аналогічних договорів за останні 3 роки ≥ 100 млн. грн – 20 балів;

- сума вартості виконаних або частково виконаних (враховуються сума фактичного виконання) аналогічних договорів за останні 3 роки складає від 50 до 100 млн. грн – 15 балів;

- сума вартості виконаних або частково виконаних (враховуються сума фактичного виконання) аналогічних договорів за останні 3 роки складає від 20 до 50 млн. грн – 10 балів;

- сума вартості виконаних або частково виконаних (враховуються сума фактичного виконання) аналогічних договорів за останні 3 роки ≤ 20 млн. грн – 0 балів.

Критерій №3. Терміни виконання будівельних робіт – максимальна кількість 10 балів, зокрема:

- термін виконання будівельних робіт (з моменту отримання переможцем конкурсу авансового платежу та отримання Замовником декларації про початок будівництва) менше 100 календарних днів – 10 балів;

- термін виконання будівельних робіт (з моменту отримання переможцем конкурсу авансового платежу та отримання Замовником декларації про початок будівництва) від 100 – 120 календарних днів – 5 балів;

- термін виконання будівельних робіт (з моменту отримання переможцем конкурсу авансового платежу та отримання Замовником декларації про початок будівництва) понад 120 календарних днів – 0 балів.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

Кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Досвід виконання аналогічних договорів» + кількість балів за критерієм «Терміни виконання будівельних робіт».

З відібраних цінових пропозицій обираються пропозиції постачальника/виконавця, який в подальшому запрошується для огляду об’єкта для складання детального кошторису.

Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою або розміщення інформації на сайті Організації www.redcross.org.ua.

Укладання договору: договір про закупівлю укладається з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 3 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог конкурсної документації та пропозиції учасника-переможця, у разі надання останнім забезпечення виконання договору, вимоги до якого передбачені цим Запитом. Предмет договору про закупівлю та його істотні умови не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору оформлюються в такій самій формі, що й договір, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору відповідно до вимог конкурсної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету			                            Р.І.   Ошовська

Додаток 1 до Цінової пропозиції

Форма «Цінова пропозиція»

Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, (назва Учасник), надаємо свою цінову пропозицію для участі у конкурсі на місцеву закупівлю робіт з виготовлення і розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення (тимчасового проживання) внутрішньо переміщених осіб – Багатоквартирні двоповерхові житлові будинки для тимчасового проживання загальною площею      м² за адресою: м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, - відповідно до проектних рішень та технічного завдання, що передбачені Запитом.

Вивчивши Запит та наведену в ньому інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Організації та договору на умовах, зазначених у нашій ціновій пропозиції на загальну вартість:

| № | Найменування робіт | Од. виміру | К-ть | Ціна за одиницю, грн з/без урахування ПДВ (зазначається Учасником) | Загальна вартість, грн з/без урахування ПДВ (зазначається Учасником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатоквартирні двоповерхові житлові будинки для тимчасового проживання загальною площею одного будинка м², відповідно до проектних рішень та технічного завдання | комп- лекс | 7 |  |  |
| 2 | Роботи та матеріали, не враховані проектними рішеннями та технічним завданням (перелік надається окремо) | - | - |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |

1. Ціна включає в себе всі витрати Учасника.

2. Ми погоджуємося, що обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від потреб Організації та реального фінансування видатків.

3. Ми беремо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 30 днів з дня дати розкриття цінових пропозиції.

5. Ми, зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

___________________________	             _______	                      ______________

(посада керівника або

уповноваженої ним особи)                            (підпис)	                     (прізвище та ініціали)